Опросный лист

на изготовление датчиков расхода газа DYMETIC-1222

| Заказчик |  | № опросного листа |
| --- | --- | --- |
| Количество по опросному листу |  |  |

Датчик расхода газа

| DYMETIC-1222 | - | - 1,6 | - | ТУ 4213-014-12540871-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 |  |

Где	X1 – наибольший эксплуатационный расход  в соответствии с 
таблицей 1;

X2 – наибольшее рабочее давление 1,6 МПа;

X3 – наличие линии измерительной в комплекте поставки:

- К1 – с линией измерительной

- К0 – без линии измерительной.

Таблица 1

| Условное обозначение датчика | Условный проход, мм | Эксплуатационный расход, м3/ч, |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименьший Qmin | наибольший Qmax |
| «DYMETIC–1222–800–1,6» | 100 | 16 | 800 |
| «DYMETIC–1222–1800–1,6» | 150 | 36 | 1 800 |
| «DYMETIC–1222–3200–1,6» | 200 | 64 | 3 200 |
| «DYMETIC–1222–5000–1,6» | 250 | 100 | 5 000 |
| «DYMETIC–1222–7500–1,6» | 300 | 150 | 7 500 |
| «DYMETIC–1222–10000–1,6» | 350 | 200 | 10 000 |
| «DYMETIC–1222–12600–1,6» | 400 | 250 | 12 600 |
| «DYMETIC–1222–20000–1,6» | 500 | 400 | 20 000 |
| «DYMETIC–1222–30000–1,6» | 600 | 600 | 30 000 |

Примечание: В комплекте с датчиком Dymetic-1222 может поставляться датчик температуры, давления и теплоэнергоконтроллер ИМ2300Щ. При такой поставке следует указать на необходимость включения в комплект указанных элементов, а также пределы измерения датчиков температуры и давления.

Опросный лист заполнил:

| Фамилия И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| E-mail: |  |