ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блоков водораспределительных гребенок

Для обозначения блоков с различными характеристиками, приняты следующие обозначения:

БВГ.М-Х(1)-Х(2)-Х(3)-Х(4)-Х(5)-Х(6)-Х(7)-Х(8)-Х(9)-X(10)

| ( ) | Возможные характеристики | Необходимые характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,3,4,5,6,8 – количество подключаемых скважин. |  |
| 2 | 16 – номинальное давление 16 МПа; 20 – номинальное давление 20 МПа |  |
| 3 | 50-условный проход трубопроводов на линии подачи воды в скважину 50 мм; 100-условный проход трубопроводов на линии подачи воды в скважину 100 |  |
| 4 | З(1) – на каждой линии подачи воды в скважину одна задвижка; З(2) – на каждой линии подачи воды в скважину две задвижки. З(Р) – на каждой линии подачи воды в скважину одна задвижка и один регулятор подачи жидкости |  |
| 5 | С(25А) – с установленными датчиками счетчика ДРС.М-25А для Gмах 25 м3/ч при Ду 50; С(25) – с установленными датчиками счетчика ДРС.М-25 для Gмах 25 м3/ч при Ду100; С(50) – с установленными датчиками счетчика ДРС.М-50 для Gмах 50 м3/ч при Ду100; С(200) – с установленными датчиками счетчика ДРС.М-200 для Gмах 200 м3/ч при Ду100; К – с катушкой вместо датчика счетчика воды |  |
| 6 | МТП – с установленными манометрами техническими на линиях подачи воды в скважины; ЭКМ – с установленными электроконтактными манометрами на линиях подачи воды в скважины; ДИ – с установленными датчиками избыточного давления «Метран» на линиях подачи воды в скважины. |  |
| 7 | 0 –без датчика избыточного давления «Метран» на напорном трубопроводе; 1 – с установленным датчиком избыточного давления «Метран» на напорном трубопроводе. |  |
| 8 | ПТ – помещение с стенами из панелей типа «Сэндвич» с электрообогревом П – помещение с стенами из панелей типа «Сэндвич» без электрообогрева 0 – БВГ без укрытия |  |
| 9 | В – помещение с установленным электровентилятором и дефлектором; Д – помещение с установленным дефлектором. |  |
| 10 | 0 –вторичным преобразователем не комплектуется 5102.1 – комплектуется микровычислительным устройством «DYMETIC-5102.1» |  |

Пример обозначения:

БВГ.М-2-16-50-З(1)-С(25А)-МТП-0-ПТ-Д-5102.1  -  (Блок водораспределительной гребенки БВГ.М на две подключаемые скважины, на номинальное давление 16 МПа, с условным проходом трубопроводов на линии подачи воды в скважину 50 мм, с одной задвижкой на каждой линии подачи воды в скважину, с установленными датчиками счетчика ДРС.М-25А, с установленными манометрами техническими на линиях подачи воды в скважины, без датчика избыточного давления «Метран» на напорном трубопроводе. Помещение с электрообогревом, с установленным дефлектором. Блок укомплектован микровычислительным устройством «DYMETIC-5102.1)

Примечание: при заказе БВГ без укрытия характеристику блока N9 прочеркнуть.