Опросный лист

на изготовление датчиков расхода счетчика ДРС.М

| Заказчик |  | № опросного листа |
| --- | --- | --- |
| Количество по опросному листу |  |  |

Датчик расхода счетчика

| ДРС.М | - | - | - | - | ТУ 4213-012-12540871-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 |  |

Где	X1 – наибольший эксплуатационный расход  в соответствии с таблицей;

X2 – наибольшее рабочее давление, МПа: 20 или 25;

X3 – диапазон расходов измеряемой среды в соответствии с таблицей:

  - Н – нормальный диапазон;

  - Р – расширенный диапазон.;

X4 – основная относительная погрешность измерения объема, %:  1,5 или 2,5.

Примечание: При заказе пункты Х2, Х3, Х4 можно не заполнять. При этом будет по умолчанию изготовлен датчик на избыточное давление измеряемой среды 20 МПа, в нормальном диапазоне расходов, с основной относительной погрешностью измерения объема 2,5%.

| Условное обозначение датчика | Условный проход, мм | Наименьший расход, м3/ч Qmin | Порог чувствительности, м3/ч Qч | Наибольший расход, м3/ч Qmax | Эксплуатационный расход Qi, м3/ч | Масса, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименьший Qэ min | наибольший Qэmax |  |
| ДРС.М-25А-X2 - Н-X4 | 50 | 0,8 | 0,8 | 32,0 | 1,0 | 25,0 | 8,2 |
| ДРС.М-25А-X2 - Р-X4 |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,7 |  |  |
| ДРС.М-25-X2 - Н-X4 | 100 | 0,8 | 0,8 | 32,0 | 1,0 | 25,0 | 14,7 |
| ДРС.М-25-X2 - Р -X4 |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,7 |  |  |
| ДРС.М-50-X2 - Н-X4 | 100 | 1,25 | 1,25 | 55,0 | 2,0 | 50,0 | 14,1 |
| ДРС.М-50-X2 - Р-X4 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,2 |  |  |
| ДРС.М-200-X2 - Н-X4 | 100 | 6,0 | 6,0 | 220,0 | 8,0 | 200,0 | 11,7 |
| ДРС.М-200-X2 - Р-X4 |  | 5,0 | 5,0 |  | 6,0 |  |  |
| ДРС.М-300-X2 - Н-X4 | 100 | 10,0 | 10,0 | 330,0 | 12,0 | 300,0 | 11,4 |
| ДРС.М-300-X2 - Р-X4 |  | 8,2 | 8,2 |  | 10,0 |  |  |
| Примечания: 1 Объем воды, протекающей через датчик за время одного измерения должен быть не менее 0,3 м3, а продолжительность одного измерения – не менее 30 с. 2 X2 – наибольшее рабочее давление, 20 или 25 МПа; 3 Н, Р – диапазон расходов измеряемой среды: Н – нормальный диапазон, Р - расширенный диапазон. X4 – основная относительная погрешность измерения объема. |

Опросный лист заполнил:

| Фамилия И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| E-mail: |  |