ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____________

на УСТАНОВКИ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМРЕАГЕНТА

УДХ

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Организация, заключающая договор (реквизиты) |  |
| 2. Планируемые сроки поставки |  |
| 3. Основные параметры и эксплуатационные характеристики: Наименование параметра Значение параметра для исполнения УДХ1М УДХ2М УДХ3М 1 2 3 4 3.1 Размер дозы (усреднённый), г/т 50 3.2 Производительность сырьевого продуктопровода, т/сут от 1000 до 10000 3.3 Максимальная производительность насоса-дозатора Qp, л/ч от 2,5 до 25,0 3.4 Рабочее давление насоса-дозатора Pp, МПа от 4 до 16,0 3.5 Количество насосов-дозаторов 2 3.6 Количество шестерённых насосов для закачки химреагента из внешней ёмкости, закачки химреагента в расходный бак и для перемешивания химреагента в баке 1 3.7 Подача шестерённого насоса, м3/ч, не менее 3,6 3.8 Рабочее давление шестерённого насоса, МПа 0,4 3.9 Кинематическая вязкость дозируемой среды, сСт, до 800 3.10 Температура дозируемой среды, оС от плюс 20 до плюс 60 3.11 Максимальная плотность дозируемой среды, кг/м3 2000 3.12 Объём ёмкости хранения, м3, не менее 4 4 - 3.13 Количество, шт. х объём расходной ёмкости, м3 1 х 0,4 2 х 0,4 3 х 1,5 3.14 Объём мерного сосуда, л, не менее 5 3.15 Количество входов продукта / выходов раствора реагента 1 2 3 3.16 Суммарная мощность электро-обогревателей расходных баков, кВт 4 4 6 3.17 Установленная мощность, кВт, не более 10 10 12 |  |
| 1 | 2 |
| 1 2 3 4 3.18 Габаритные размеры (транспортные), длина х ширина х высота, мм, не более 3260х3110х2550 3.19 Масса, кг, не более 3500 3.20 Режим работы непрерывный, без постоянного присутствия персонала 3.21 Уровень освещённости внутри установки, лк, не менее 50 3.22 Климатическое исполнение УХЛ 3.23 Условия эксплуатации установки: Температура окружающей среды, оС Относительная влажность, % Ветровая нагрузка, Н/м2 Снеговая нагрузка, Н/м2 от минус 40 до плюс 50 80 500 1500 3.24 Категория размещения по ГОСТ 15150-69 1 3.25 Класс взрывоопасности зоны по ПУЭ В-1а 3.26 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011-78 ІІ А-Т2 3.27 Категория установки по взрыво-пожароопасности согласно НПБ 105-95 А 3.28 Степень огнестойкости блока по СНиП 31-03-2001 IV 4. Вентиляция согласно требованиям нормативно-технической документации 5. Перечень операций, выполняемых системой автоматики УДХ: 5.1 Контроль давления на выходе насосов 5.2 Дистанционный контроль уровня жидкости в расходном баке (4-20 мА) 5.3 Сигнализация нижнего уровня жидкости в расходном баке с отключением насосов 5.4 Автоматическое включение вытяжного вентилятора в помещении насосного блока при достижении концентрации паров взрывоопасных смесей (КПВС) 20% от нижнего предела взрывоопасности (НПВ) и отключение всех электропотребителей, расположенных в помещении насосного блока, при достижении КПВС 50% от НПВ 11.5 Световая и звуковая сигнализация у входа о повышенном уровне загазованности в помещении насосного блока 5.5 Сигнализация о пожаре (ИП 103-2/1-70) с выходом на клеммную коробку 5.6 Автоматическое отключение всех электропотребителей при пожаре 5.7 Возможность включения вентилятора с помощью местной кнопки, расположенной у входа в насосный блок |  |
| 1 | 2 |
| 5.8 Световая сигнализация «Вентилятор включен», расположенная у входа в насосный блок 5.9 Автоматическое управление отоплением 5.10 Сигнализация низкой температуры в блоке 5.11 Телеуправление насосами-дозаторами 5.12 Автоматическое, периодическое перемешивание реагента в расходном баке 5.13 Сигнализация несанкционированного доступа (проникновения) в блок 5.14 Местное включение освещения в технологическом блоке 5.15 Местное управление насосами в технологическом блоке |  |
| 6. Варианты комплекта поставки УДХ: 6.1 Блок технологический с подключенным и установленным на задней стенке блока обогреваемым шкафом управления 6.2 Блок технологический с выведенными электрическими цепями на клеммные коробки, установленные на задней стенке блока. Шкаф управления (IP 31) укладывается внутри блока с последующей установкой в любом помещении по усмотрению заказчика 6.3 Блок технологический с выведенными электрическими цепями на клеммные коробки, установленные на задней стенке блока. Шкаф управления установлен в отдельном отапливае-мом блоке управления (2х1,5х2м). Блок управления устанавли-вается за пределами взрывоопасной зоны (не менее 15м) |  |
| 7. Наличие уличного освещения над входной дверью |  |

Опросный лист заполнил:

___________________________        ___________________      ______________

должность                                                 Ф.И.О.                               подпись