Опросный лист

на изготовление установок измерительных групповых

автоматизированных «ЭЛЕКТРОН»

| Код подгруппы |  |  | № опросного листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |
| Кол-во МТР по опросному листу |  |  |  |  |

Установка измерительная групповая автоматизированная

| Электрон | - | - | - | ТУ 4213-014-00135964-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 	– наименование установки,

2	– код, показывающий максимальное количество входных трубопроводов подключаемых к установке скважин, код «1» не ставится

3 	– максимальная производительность по жидкости каждой измеряемой скважины (400 или 1500 т/сут),

4 	– транспортное исполнение «М» (мобильная установка); при стационарном исполнении обозначение не ставится,

5 	– номер ТУ.

Технические характеристики

|  | Максимальный дебит жидкости т/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный среднесуточный дебит газа нм3/сут |  |
|  | Параметры рабочей среды: |
|  | содержание воды (обводненность), объемная доля (0- 98 %) |  |
|  | температура измеряемой среды, оС |  |
|  | кинематическая вязкость нефти при 20 оС, м2/с |  |
|  | или сантиСтокс |  |
|  | Количество подключаемых скважин, штук (из ряда от 1 до 14) |  |
|  | Диаметр запорной арматуры на байпасную линию, мм* |  |
|  | Диаметр подводящих трубопроводов, мм* |  |
|  | Диаметр коллектора, мм** |  |
|  | Размеры блока автоматики (1,5х2 или 3х3 м) |  |
|  | Тип контроллера (Z-181 или DL205) |  |
|  | Для контроллера Z-181 - тип интерфейса: четырехстрочный дисплей или сенсорная панель |  |
|  | Наличие насоса-дозатора для подачи хим. реагентов |  |
|  | Наличие байпасного уровнемера |  |
|  | Возможность ручного привода клапана переключающего |  |
|  | Наличие антикоррозионного покрытия внутренней поверхности технологических трубопроводов |  |
|  | Защита корпуса ПСМ от коррозии: - нержавеющая вставка - оксикарбонитрирование - цинкование |  |

|  | Наличие кнопки опробования ламп, расположенной у входа в ПТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие световой и звуковой сигнализации у входа о повышенном уровне загазованности в ПТ |  |
|  | Наличие световой сигнализации «Вентилятор включен», расположенной у входа в ПТ |  |
|  | Наличие сигнализации неисправности анализатора загазованности |  |
|  | Наличие сигнализации низкой температуры в ПТ и БА |  |
|  | Наличие сигнализации о пожаре, с выводом на клеммную коробку с пожарных извещателей |  |
|  | Наличие аварийного освещения ПТ и освещение входа ПТ |  |

*Выбрать из ряда: 	Для ЭЛЕКТРОН-Х-400 – 50 или 80 мм

Для ЭЛЕКТРОН-Х-1500 – 80 или 100 мм

**Выбрать из ряда 	80; 100; 150; 200 мм

Дополнительные требования

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Опросный лист заполнил:

| Фамилия И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| E-mail: |  |

Независимо от опросного листа установка соответствует следующим техническим требованиям:

|  | Рабочее давление до 4 МПа |
| --- | --- |
|  | Имеется сигнализация загазованности (на базе сигнализаторов СТМ) в ПТ |
|  | Реализовано автоматическое включение вытяжного вентилятора в ПТ при достижении концентрации паров взрывобезопасных смесей (КПВС) 10% НКПРП |
|  | Реализовано отключение всех электропотребителей, расположенных в ПТ, при достижении КПВС 50% от НПВ |
|  | Имеется возможность включения вентилятора с помощью местной кнопки, расположенной у входа в ПТ |
|  | Реализовано автоматическое управление отоплением (в ПТ и БА) |
|  | Имеется контроль несанкционированного доступа в блоки (в ПТ и БА) |
|  | Имеется вводной автомат шкафа управления с независимым расцепителем для возможности отключения электроприемников при пожаре. |
|  | УИГА соответствует требованиям ГОСТ Р 8.614-2005 г. и внесена в Государственный реестр средств измерений № 24759-06 |
|  | В комплекте поставки УИГА предусмотрены обратные клапаны на подводящих трубопроводах |
|  | Обеспечена возможность включения освещения ПТ с помощью местных кнопок, расположенных у входа |
|  | Меры электробезопасности и пожарной безопасности согласно ПУЭ |
|  | В помещении выполнена основная система уравнивания потенциалов согласно главы 1.7 ПУЭ седьмого издания. Обеспечена непрерывная, надежная, долговечная электрическую связь между металлической кровлей и металлическими конструкциями блока |
|  | Проводники защитного заземления имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цвета (ПУЭ п.1.1.29). |
|  | Установка укомплектована в полным объеме документацией на установленное взрывозащищенное оборудование |
|  | Помещения установки выдерживают: - снеговую нагрузку не более 3,2 кПа (320 кгс/м2) согласно СНиП 2.01.07-85* - ветровую нагрузку не более 0,48 кПа (48 кгс/м2), согласно СНиП 2.01.07-85* |
|  | Степень огнестойкости ПТ и БА - III согласно СНиП 21-01-97* |
|  | Класс взрывоопасной зоны внутри ПТ - В-Iа по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) |
|  | Категория ПТ по взрывопожарной и пожарной опасности А согласно НПБ 105-03 |
|  | Класс конструктивной пожарной опасности ПТ С0 согласно СНиП 21-01-7* |
|  | Технологические трубопроводы ПТ группы Б, II категории по ПБ 03-585-03 |
|  | Категория БА по взрывопожарной и пожарной опасности Д согласно НПБ 105-0 |
|  | Класс конструктивной пожарной опасности БА С1 по СНиП 21-01-7* |
|  | Температурный класс электрооборудования – Т3, группа – IIА по классификации ГОСТ Р 51330.0. |